附件2

2018博爱县招聘职专教师面试实操环节测试方案

根据《博爱县2018年面向社会公开招聘教师公告》要求，“报考县职专岗位的面试采取‘说课+实操(技能)+答辨’的形式，时间为30分钟，面试内容为职业高中（中专）必修教材。”

面试分两个环节进行，一是说课+答辨，二是实操(技能)，本方案是实操环节测试方案。

考生不可自带工具，不得携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入考场，考场提供必需用品。

下列各个专业的实操方案。

附件：

1.动物医学类实操方案

2.农学类实操方案

3.电子商务、市场营销及相近专业实操方案

4.汽车工程及相近专业实操方案

5.焊接技术及自动化专业实操方案

6.数控技术、机械加工技术及相近专业实操方案

7.美术类实操方案

8.旅游服务与管理、酒店管理及相近专业实操方案

附件1.动物医学类实操方案

一、实操项目

鸡体解剖与采样。实操时间为20分钟，总分100分。

3名考生同时开始实操。

二、实操要求

1.考生应在指引员指引下提前5分钟进入场地。

2.每个考生用致死鸡1只。

3.考生不可自带工具。不得携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入考场，考场提供必需用品。

4.解剖与采样过程应遵循无菌操作原则。

5.每位考生的用品由工作人员准备，操作项目完成后，考生要整理用过的器具。

6.考生应自觉遵守纪律，按规则、项目要求进行操作。

7.操作过程中如因材料、设备等原因发生故障，应由项目评委进行评判。

8.实操结束前1分钟，评委提醒实操即将结束，当宣布实操结束后，考生必须马上停止一切操作。

10.本项目总限时20钟。实操达到20时，评委宣布“时间到”，没有完成操作的考生应立即停止操作。

11.考生若提前结束，应由考生向评委举手示意，终止时间由评委记录，考生结束后不得再进行任何操作，并按要求撤离现场。

附件2.农学类实操方案

一、实操项目

玉米果穗室内考种。实操时间为20分钟，总分100分。

6名考生在候考室抽签，分两组进行实操，第一组3名考生实操时，第二组考生在候考室等候。

二、实操要求

1.考核材料与用具：干燥玉米果穗、托盘、直尺、米尺、天平、计算器、铅笔、500毫升和250毫升烧杯各一个、大白纸一张。

2.考核项目

⑴果穗长度：用cm表示；

⑵穗粗：用cm表示；

⑶秃顶度：用cm表示；

⑷穗行数

⑸单穗重：用g表示；

⑹单穗粒数

⑺出籽率

⑻百粒重

附件3.电子商务、市场营销及相近专业实操方案

一、实操项目

“技能文案”（营销策划书）的撰写和讲解。

实操时间为20分钟，其中“文案”现场撰写时间18分钟，回答评委提出的一个问题2分钟。

总分100分，其中“文案”撰写90分，回答问题10分。

6名考生先同时进行“方案”现场撰写，然后集中封闭在候考室抽签，按抽签顺序逐一进入考试室回答问题后离场。

二、实操要求

1.“文案”需现场书写完成。

由评委随机从四大怀药（山药、牛膝、地黄、菊花）和博爱生姜中选择一种，考生进行策划书的撰写。

2.回答评委提出的问题。

附件4.汽车工程及相近专业实操方案

一、实操项目

汽车发动机起动电路故障排除。实操时间为20分钟，总分100分。

3名考生在候考室抽签，按顺序逐一进行实操。

二、实操要求

1.考生安全防护与维修前检查。

2.考生能正确选取并使用工具。

3.考生能正确检查并排除起动电路故障。

4.考生能正确整理工具。

5.车型：别克SGM7180LS AT轿车。

附件5.焊接技术及自动化专业实操方案

一、实操项目

焊条电弧焊低碳钢板对接立焊单面焊双面成型打底层焊接。

实操时间20分钟，其中准备时间5分钟，正式操作时间15分钟。总分100分。

3名考生同时进行实操。

二、实操要求

1.实操内容

①焊接方法  焊条电弧焊

②母材钢号  Q235

③焊件尺寸  300*150*12mm

④焊接位置  立焊

⑤焊件坡口形式  V型坡口，坡口面角度32°±2°

⑥焊接材料  焊条E4303  φ3.2mm/φ4.0mm自选

⑦焊机，面罩、防护手套、清渣锤等焊接工具考场提供。

2.操作要求

①单面焊双面成型；

②钝边高度与间隙自定；

③试件坡口两端不得安装引弧板；

④焊前焊件坡口两侧10～20mm清油除锈，试件正面坡内两端定位焊，长度≯20mm，定位焊允许做反变形；

⑤定位装配后，将装配好的试件固定在操作架上；试件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置；

⑥焊接过程中劳保用品穿戴整齐；焊接工艺参数选择正确，焊后焊件保持原始状态；

⑦焊接完毕后，关闭电焊机，工具摆放整齐，场地清理干净。

3.工件图

4.技术要求：

①V形坡口立位单面焊双面成型。

②根部间隙自定。

③焊后变形量应<3°。

附件6.数控技术、机械加工技术及相近专业实操方案

一、实操项目

数控车床加工零件。实操时间20分钟，总分100分。

3名考生同时进行实操。

二、实操要求

实操试题

附件7.美术类实操方案

一、实操项目：

速写人物（默写）。实操时间20分钟，总分100分。

3名考生同时进行实操。

二、实操要求：

1.由评委从6个题目中抽取一道

2.试卷大小：8开纸

3.工具：限用铅笔或碳铅笔（工具自备）

4.用写实手法

5.以线为主，表现出人物的特征。构图完整，比例准确，动态生动，透视合理，结构严谨。

附件8.旅游服务与管理、酒店管理及相近专业实操方案

一、实操项目

龙门石窟模拟讲解、龙门石窟景点理论问答和仪表礼仪三个部分。

实操时间10分钟，其中龙门石窟模拟讲解时间5分钟，回答问题5分钟。

总分100分，其中模拟导游讲解80分；理论问答10分，提问两道题，每题5分；模拟导游过程中的仪表礼仪10分。

3名考生在候考室抽签，按顺序逐一进行实操。

二、实操要求

1.龙门石窟现场模拟讲解：内容主要包括景区景点所在地市的概况介绍、相关风土人情及景区景点相关知识，进行4-5分钟的讲解（导游词包括欢迎词、途中讲解、景点讲解和欢送词）。

2.规范服务能力：评委就龙门石窟相关知识进行提问，对每个考生提问2道题，每人不超过5分钟。